## Slide 1: Описание автомобильных магистралей используемых для завоза грузов на Куюмбинское месторождение
Зимняя автодорога 2 категории
296 км
Ст.Карабула (п.Таежный)
ЦПС (КНГКМ)
Богучаны
Автодорога с твердым покрытием
Зимняя дорога II категории
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
100 км
ЮР-5 (ЮТМ)
Куюмба
Славянка
К-10
К-219
Ангарский
Беляки
ГНПС (Транснефть)
123 км
В настоящее время основным направлением автодоставки грузов определен маршрут: ст.Карабула – Юр-5 – Куюмбинское М/Р.
1. Участок ст.Карабула – п.Беляки
Круглогодичная автодорога с твердым покрытием протяженностью 100 км, проходит через мост на р.Ангара (грузоподъемность моста 100тн).
2. Участок п.Беляки – Юр-5 (Юрубчено-Тахомское М/Р)
Зимняя автомобильная дорога протяженностью 296 км относящаяся к II категории в соответствии с ВСН 137-89.
3. Участок Юр-5 – ЦПС (Куюмбинское М/Р)
Зимняя автомобильная дорога протяженностью 123 км относящаяся к III категории в соответствии с ВСН 137-89.
Основные транспортно-эксплуатационные показатели зимних автодорог:
По расположению на местности: сухопутный с устройством снежно-ледовых переправ через водотоки.
Зимняя дорога III категории
Зимняя автодорога 3 категории
Категория автозимника | Расчетная допустимая скорость на участках пересеченной местности, км/ч
II | 40
III | 30
Параметры элементов автозимников | Значение параметра в зависимости от категории автозимника | 
 | II | III
Число полос движения | 2 | 2
Ширина полосы движения b0, м | 3,5 | 3
Ширина проезжей части bп, м | 7 | 6
Ширина обочин, м | 1,5 | 1,5
Ширина полотна автозимника b, м | 10 | 9

## Slide 2
Схема завоза грузов по автодорогам
Варианты завоза грузов
Существует 3 варианта завоза грузов по автодорогам с первичной перевалочной базы на станции Карабула до Куюмбинского НГКМ:
От ст.Карабула по круглогодичной дороге до района п.Беляки, а затем на возмездной основе по вдольтрассовому проезду «Куюмба-Тайшет», принадлежащему ООО «Транснефть – Восток», до ЦПС. Ориентировочная протяженность 480 км.
От ст.Карабула по круглогодичной дороге до района п.Беляки, затем по зимней автодороге АО «ВостСибНефтеГаз» до Юр-5 и далее по зимней автодороге до ЦПС. Ориентировочная протяженность 519 км.
От ст.Карабула по круглогодичной дороге до района п.Беляки, затем по зимней автодороге АО «ВостСибНефтеГаз» до Юр-5 и далее по вдольтрассовому проезду «Куюмба-Тайшет», принадлежащему ООО «Транснефть – Восток», до ЦПС. Ориентировочная протяженность 500 км.
Зимняя автодорога
Р. Енисей
Р. Ангара
Ст.Карабула (п.Таежный)
Лесосибирск
ЦПС (КНГКМ)
Богучаны
Зимняя автодорога
Трубопровод «Куюмба-Тайшет»
Реки
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЮР-5 (ЮТМ)
Куюмба
Славянка
К-10
К-219
Ангарский
Беляки
ГНПС (Транснефть)
Р. П.-Тунгуска

## Slide 3
Схема завоза грузов водным транспортом
Водный транспорт
р.Енисей, р. Подкаменная Тунгуска
При завозе МТР на месторождение водным транспортом, предусматривается отгрузка с двух причалов:
- Красноярск (расстояние до пункта выгрузки 1 530 км)
- Лесосибирск (расстояние до пункта выгрузки 1 222 км)
Водным транспортом предполагается завозить 70% от общего объема грузов, в связи с более низкой стоимостью по сравнению с доставкой автомобильным транспортом, а также меньшим риском повреждения груза при доставке данным видом транспорта.
Р. Енисей
Р. Ангара
Лесосибирск
ЦПС (КНГКМ)
Богучаны
Реки
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Куюмба
Славянка
К-10
К-219
ГНПС (Транснефть)
Р. П.-Тунгуска
Бор
Байкит
КРАСНОЯРСК